Commento alla domanda c) dell’esercizio n. 2 .

La velocità del protone si deve scomporre in due componenti:

in direzione normale all’asse del solenoide

nella direzione dell’asse.

Il protone inizia un moto a spirale la cui proiezione su un piano perpendicolare all’asse della bobina è un moto circolare determinato dalla forza di Lorentz centripeta:

con  raggio:       e velocità angolare:   .

Dopo un tempo  t  dall’emissione, il protone si è allontanato dall’asse del solenoide di una distanza

con   .    Vedi figura.

Poiché il protone ha una componente della velocità   parallela all’asse della bobina, potrebbe uscire dalla bobina prima di averla toccata, cioè quando ancora .

In tal caso uscirebbe dalla bobina ad un tempo   e quindi ad una distanza dall’asse:  .

Sostituendo in , l’espressione di  d  e del raggio r si ottiene:

(           .

L’ultima relazione si può risolvere graficamente e si vede subito che è sempre verificata solo se lo è per l’argomento del seno prossimo a 0 . Ne segue che deve essere:

cioè, semplificando, se :     .

Nel nostro caso con D = 1 cm e L = 1 m  si trova   , condizione non verificata nel problema poiché  . Ne consegue che il protone del nostro problema avrebbe sempre il tempo di compiere almeno una semicirconferenza prima di arrivare alla fine del solenoide e quindi, se il campo B non è sufficientemente forte da mantenerne la traiettoria all’interno, urta la parete della bobina.

# Text boxes

r

d

θ