Soluzioni del Compito di Elettricità e Magnetismo e di Elettromagnetismo

del 27 marzo 2007

Esercizio 1

Consideriamo un sistema di riferimento con asse x normale ai piani ed origine sul primo piano carico; individuiamo quattro regioni di spazio ed applichiamo ad ognuna di esse la somma vettoriale dei campi:

- il campo elettrostatico e’ dato da:

indicando con ( la densita’ di carica del terzo piano ((=(3) ed esprimendo tutte le tre densita’ di carica in funzione di ( avremo:

Zona I:  x < 0

Zona II: 0 < x < d

Zona III:   d < x < 2d

Zona IV:   dx > 2d

- dalla definizione di potenziale:

- la forza esercitata sulla carica del piano j-esimo dal campo dovuto al piano i-esimo e’:

pertanto:

quindi:

la forza esercitata dai primi due piani sul terzo piano e’ diretta lungo la direzione negativa dell’asse x, quindi e’ attrattiva.

- In generale l’energia elettrostatica compresa nel volume ( e’:

nel volume richiesto:

Esercizio 2

- Essendo le spire una accanto all’altra la bobina è costituita da

N= L/ = 1000 spire

Ciascuna spira ha circonferenza :

C= D =3.14 10-2 m

e quindi il filo di rame del solenoide ha una lunghezza complessiva

l= N C= 31.4 m.

Da cui si deduce che  la resistenza della bobina è

R= (l ) 68

- Poichè il solenoide è  trattabile come indefinitamente lungo

B=  o (N/L) I

- In presenza di campo magnetico il moto della particella è la composizione di un moto rettilineo uniforme lungo l’asse del solenoide con modulo della velocità vp = (vo cos e di un moto circolare uniforme sul piano perpendicolare allo stesso asse con modulo della velocità vn= (vo sin La traiettoria di questo ultimo moto è una circonferenza passante per il centro del solenoide ed è determinata dalla forza centripeta:

mp vn2 /r = q vn  B

dove r è il raggio della traiettoria.

Affinchè il protone non arrivi a toccare il tubo, deve accadere che questa circonferenza sia al più tangente al tubo ovvero:

2r < D/2

da cui:

rmax = D/4 = (mp vn )/(q  Bmin)

Quindi il valore del campo d’induzione magnetica Bmin per cui il protone arriverebbe a sfiorare il tubo è:

Bmin = (4 mp vo sin)/( q D)

Ne segue che:

Imin = (4 mp  vo sin  L ) / (mo  q N D) =0.85 A       (Bmin= 1.0 10-3 T).

- In queste condizioni la potenza dissipata lungo il solenoide è:

P = Imin2 R = 0.49  W

Esercizio 3

- Il campo magnetico nel solenoide è:       B = (0 i n

ed il flusso di B va calcolato attraverso la superficie intersezione delle due superfici, che ha area ( r2/4.

Quindi per il flusso si trova:

ed il coefficiente di mutua induzione è

b) Denotando con i(t) la corrente che viene mantenuta nel solenoide e con I(t) la corrente indotta nella spira quadrata, si ha che

ovvero

c) Per l'energia complessivamente dissipata nella resistenza della spira quadrata si trova

Esercizio 4

1) Dalla definizione di frequenza e lunghezza d’onda abbiamo:

( = (/2(  = 5 107 /2( = 7.96 MHz

( = 2(/k = 2(/1.5 = 4.2 m

da cui la velocita’ di propagazione dell’onda elettromagnetica:

v = (( = 3.33 107 m/s

e l’ampiezza del campo elettrico:

E0 = B0 v = 66.7 V/m

2) Dalle definzioni di velocita’ dell’onda e.m. e impedenza d’onda avremo:

c/v = 3 108/3.33 107 = 9.01 (  (r = c2/v2 1/(r = 1.01

Z = (((/() = (((r/(r) Zo = 42.4 (     (Zo = 377 ()

3) Dalla definizione di vettore di Poynting I = E x H, sappiamo che I e’ diretto lungo la direzione y ed avra’ intensita’:

<I> = Eo2/2Z = 52.4 W/m2

Per definizione di vettore di Poynting, l’energia che attraversa una data superficie di area A nel tempo (t e’:

W = <I> An (t

In cui An e’ l’area della superficie perpendicolare alla direzione di propagazione dell’onda.

Nel caso in esame risulta:

An = A cos(20 gradi) = 2.82 m2

e quindi avremo nell’unita’ di tempo:  W = 147.71 J

4) Se la superficie e’ perfettamente assorbente, tutta la quantita’ di moto portata dall’onda e’ assorbita dalla superficie, quindi nell’unita’ di tempo la pressione corrispondente varra’:

<p> = <I>/v = 9.218 W/m2 / 1.25 107 m/s = 15.7 10-7 Pa