Compito d’esonero del   23/3/2005

per il corso di

Elettricità e Magnetismo

a. a. 2004/2005

(Proff. F.Lacava, C.Mariani, F.Ricci)

Esercizio 1

Due condensatori uguali a facce piane e parallele quadrate di lato  e distanza tra le armature , sono collegati in parallelo ed inizialmente caricati ad una differenza di potenziale . Staccato il generatore e mantenuto isolato il sistema dei due condensatori,  in uno di essi viene inserita, parallelamente alle armature e sino ad occupare metà del suo volume, una lastra di materiale dielettrico omogeneo ed isotropo di spessore e superficie quadrata di lato .

In questa nuova condizione, dopo l’inserimento della lastra dielettrica, si misura una differenza di potenziale ai capi dei condensatori  .

Si calcoli:

a) il valore della costante dielettrica relativa della lastra;

b) il rapporto delle cariche possedute dai due condensatori prima e dopo l’inserimento della lastra dielettrica;

c) il modulo della forza elettrica che agisce sulla lastra dielettrica.

Esercizio 2

Una spira quadrata di lato  è percorsa da una corrente stazionaria . Nel suo centro è sospesa una piccola bobina circolare di  spire uguali di raggio , con l’asse delle spire parallelo a due lati della bobina quadrata. I fili isolanti che sospendono la bobina, esercitano un momento di torsione , essendo  l’angolo che l’asse della bobina forma con il piano della spira quadrata e . Si immette nella bobina una corrente che viene aumentata molto lentamente fino al valore . Nella nuova condizione d’equilibrio, l’asse si ferma ad un angolo .

Si calcoli:

- il campo  al centro della spira quadrata;

- l’espressione del momento magnetico  della piccola bobina;

- il valore della corrente  e il valore di .

Soluzione esercizio 1.

La carica totale nel parallelo dei due condensatori è Q =2 Co Vo e a ciascuno dei quali è associata una capacità

Co = a2/d

Con la lastra inserita la capacità equivalente del sistema si calcola considerando il parallelo di tre condensatori

C = a2/d + a2/2 d + r a2/2 d   = Co ( 3 +r

Poichè la carica totale del sistema dei due condensatori si conserva, la nuova differenza di potenziale misurata V è direttamente connessa con il nuovo valore di capacità dalla relazione

C = Q/V, per cui avremo che

C/(2 Co) = (3 +r Vo /V

e dunque

rVo/V)  - 3 = 2.4

b)

Prima dell’inserimento della lastra dielettrica la carica Q è equipartita tra i due condensatori. In ciascuno di essi vi è una carica Qo= Co Vo. Dopo l’inserimento si ha per il condensatore vuoto Q1 = Co V per cui

Q1 / Qo = V/Vo = 0.74

mentre per il condensatore con il dielettrico  si ha

Q2 = C2 V= V Co ( 1 +r2

e quindi

Q2 / Qo = ( V/Vo ) (1 +r2  = 1.26

b)

La forza che agisce sulla lastra dielettrica si ottiene derivando l’energia totale del sistema dei due condensatori, funzione della generica posizione della lastra nel primo condensatore

U (x) = Q2 / 2 C(x)

dove

C(x) = Co [ 2 a + (r - 1

F = - d U/dx =( Q2/2 C2) dC/dx = (V2/2 d) o a (r –1 

Soluzione esercizio 2.

- Ciascun lato della spira quadrata, contribuisce allo stesso modo al campo nel centro del quadrato. Quindi il campo in quel punto è 4 volte il contributo di uno dei lati.

Facendo riferimento alla figura, detta x la coordinata che individua il punto generico del filo avremo:

x= (l/2) tang  ,			 dx = l d / (2 cos2 				/( 2 cos 

Ne segue

- Il momento magnetico è dato da:

c) Quando nella bobina scorre la corrente  su essa agisce un momento torcente che tende ad allineare il momento magnetico  a :

All’equilibrio: dove l’angolo di rotazione  è il complementare dell’angolo tra la direzione di  e di .

Quindi:

da cui si ricava: