Compito scritto di Elettricità e Magnetismo e Elettromagnetismo                  16 Settembre 2004

Prova scritta di Elettricità e Magnetismo: esercizi A e B in tre ore

Prova scritta di Elettromagnetismo: esercizi C e D in tre ore

Prova scritta di Elettricità e Magnetismo ed Elettromagnetismo: esercizi A, B e C in quattro ore

A) Due condensatori piani uguali con armature quadrate (di lato l=5.0 cm) e aventi distanza tra le armature d=2.0 mm sono collegati come mostrato in figura. La differenza di potenziale tra i punti A e B vale V0=90 V. Mantenendo il sistema dei due condensatori isolato, il condensatore 1 viene riempito completamente con un materiale isolante a densita’ variabile lungo l’asse z indicato in figura. Di conseguenza la costante dielettrica dell’isolante varia secondo la legge r1=1/(a+bz), dove a=0.08 e b=0.05 mm-1.

a) Calcolare la capacita’ del condensatore 1 dopo l’inserimento del materiale isolante.

b) Calcolare la carica presente sulle armature del condensatore 1 dopo l’introduzione del materiale isolante.

c) Calcolare la densita’ superficiale delle cariche di polarizzazione sulle due superfici (ovvero, z=0 e z=d) del materiale isolante.

d) Calcolare la densita’ di volume delle cariche di polarizzazione all’interno del materiale isolante.

B) Due fili infinitamente lunghi sono posti a distanza d=10 cm parallelamente all’asse z e passano nei punti P1(-d,0,0) e P2(d,0,0). Essi sono ambedue percorsi da una corrente i=10 A diretta come l’asse z ed uscente dal piano del foglio.

a) Si calcolino le espressioni delle componenti del campo di induzione magnetica B in un generico punto dell’asse x e dell’asse y.

b) Si determini l’equazione del moto di una particella di massa m e carica -q che si trovi all’istante iniziale in un punto x<<d, y=0 e z=0 con velocità v0=(0,0,v0>0) e si verifichi che tale moto è di tipo sinusoidale lungo l’asse x e se ne calcoli la frequenza.

(q=1.0(10-17 C, m=2.5(10-25 kg, v0=1.0(107 m/s). [Si trascurino gli effetti di irraggiamento e relativisitici sul moto della carica]

C) All’istante t=0 un filo rettilineo indefinito, percorso da una corrente di intensità i, e una spira quadrata di lato l=40.0 cm e resistenza R=12.0 Ω, sono disposti come in figura. Si calcoli:

i) l’intensità massima e il verso di percorrenza della corrente indotta nella spira per t=320 ms, quando la distanza d tra il filo ed il lato più vicino della spira rimane inalterata nel tempo mentre i varia con la legge i=i0 cos ωt con a=15.0 cm, i0=25.0 A ed ω=350 rad s-1;

ii) l’intensità massima e il verso di percorrenza della corrente indotta nella spira per t=320 ms, quando l’intensità di corrente ha valore costante i0 ma la spira si allontana dal filo, muovendosi di moto traslatorio con la velocità v=1.50 m/s, che forma un angolo φ=π/6 con il filo;

iii) si ricavi l’espressione del coefficiente di mutua induzione tra i due circuiti, in entrambi i casi i) e ii).

D) Una lastra conduttrice, piana e infinita giacente sul piano y-z, è percorsa da una corrente di densità J0s=J0z=6.4·104 A/m (in figura uscente dal foglio). Il semispazio x>0 è riempito da un materiale ferromagnetico, la cui permeabilità magnetica relativa, nelle condizioni di campo magnetico in esame, può essere approssimata  come , dove k=87 e λ=3.2 m. Il semispazio x<0 è vuoto.

Calcolare:

i) modulo, direzione e verso dei campi B, H e M in funzione di x;

ii) le correnti di magnetizzazione di volume, Jmv e di superficie, Jms;

iii) le circuitazioni di B ed H lungo il percorso quadrato ABCD indicato in figura, dove l=25cm è sia il lato del quadrato che la distanza del lato AD della lastra.

A) a) La capacita’ di C1 puo’ essere determinata a partire dall’espressione del campo elettrico (variabile lungo l’asse del condensatore, ) , essendo  la densita’ di carica superficiale sulle armature del condensatore.

La differenza di potenziale tra le armature di C1 e’

,

da cui =85 pF.

b) Poiche’ il sistema di condensatori e’ isolato la carica presente nel sistema si conserva, mentre varia la caduta di potenziale tra i punti A e B. Siano C1 e C2 (entrambi pari a =11 pF) le capacita’ rispettivamente del condensatore 1 e 2 prima dell’inserimento del materiale isolante. Se  e  sono le cadute di potenziale tra A e B prima e dopo l’inserimento del materiale isolante, la conservazione della carica da’  da cui =1.8 nC.

c) Si determina prima l’espressione del vettore di polarizzazione elettrica

da cui si ha

=-6.5(10-7 C/m2 e =5.8(10-7 C/m2.

c) Essendo  si trova che =3.5(10-5 C/m3.

B) a) Componendo le espressioni del campo magnetico generato da un filo infinito percorso da corrente i si trova che ilncampo è sempre perpendicolare alla direzione dell’asse z e non dipende da z.

Lungo l’asse y (ovvero x=0 e z=0) si ha .

Lungo l’asse x (ovvero y=0 e z=0) si ha .

b) Nel limite  (e y=0, z=0) si ha . La forza di Lorentz agente sulla carica -q è: ,  .

Il moto si svolge nel piano y = 0 e l’equazione del moto è: .

Mentre la particella procede in direzione z, esegue anche un moto è oscillatorio in x con frequenza:  intorno all’asse z.

(Lo stesso comportamento si ottiene quando  e x = 0  se  : si ha un moto oscillatorio in y con stessa frequenza. In generale per  e  purché  e  si ha la combinazione di due moti oscillatori intorno all’asse z.)

C) Nel primo caso, in cui la spira sta ferma e la corrente varia nel tempo, la corrente nella spira è data dalla legge di Faraday-Neumann.

Calcolo del flusso:

.

Corrente nella spira:  A,

quindi  A. Per il verso siamo nel IV quadrante quindi i del filo va verso destra, il campo B in corrispondenza della spira entra nel foglio ed in modulo sta aumentando, quindi il campo indotto deve uscire dal foglio e la corrente circola in senso antiorario.

Nel secondo caso, in cui la corrente è costante ma la spira si muove, il flusso è dato da:

,  con .

Corrente nella spira: ,

quindi  A. Per il verso, i del filo va verso destra, il campo B in corrispondenza della spira entra nel foglio ed in modulo sta diminuendo, quindi il campo indotto deve entrare anch’esso nel foglio e la corrente circola in senso orario.

Il coefficiente di induzione nel primo caso è costante e vale:  H; nel secondo caso dipende dal tempo e vale:  H.

D) i) Per calcolare H uso il teorema di Ampere su un circuito quadrato di lato l, posto simmetricamente a cavallo dell’asse y: per simmetria H deve essere diretto lungo l’asse y e quindi

da cui A/m  per x>0 e A/m per x<0.

Per x<0 si ha  T     e   .

Per x>0 si ha  e

ii) Per le correnti di magnetizzazione si ha:

A/m,

Si possono verificare i risultati precedenti facendo l’integrale

iii) Per il teorema di Ampere la circuitazione di H deve essere zero in quanto il circuito non contiene correnti macroscopiche. La circuitazione di B si può ottenere in due modi: usando la definizione di circuitazione oppure il teorema di Ampere. Secondo la definizione di circuitazione, essendo nullo il contributo del lati perpendicolari alla lastra, si ha  Wb/m

Per il teorema di Ampere:

# Text boxes

A

B

C1

C2

z

0

d

x

y

P1

P2

z

##### l

##### a

##### i

##### v

##### φ

l

l

B

D

C

A

x

y

x

y

P1

P2

2

1

2

1