Radiazione emessa da un dipolo oscillante  e da una carica accelerata.

(Breve riassunto del paragrafo sul Mencuccini-Silvestrini al quale si rimanda per i commenti.)

Consideriamo un segmento di lunghezza  d  percorso da una corrente:

,

questo è equivalente a un conduttore rettilineo con alle due estremità due sfere conduttrici costituenti le armature di un condensatore con al centro del segmento un generatore  di   f.e.m. alternata.

Se la corrente è la stessa su tutto il conduttore, stiamo assumendo che  il tempo di propagazione della corrente sulle dimensioni del conduttore è molto minore del tempo di variabilità della corrente e quindi dei campi circostanti:

e  quindi        .

La carica presente su ciascuna armatura del condensatore è:

quindi lo possiamo vedere come un dipolo elettrico oscillante di momento:

(posto nell’origine degli assi e con direzione z)

e se consideriamo S la sezione del conduttore:	  .

Ricordando per il potenziale vettore la soluzione  del potenziale ritardato abbiamo:

dove abbiamo posto    essendo r>>d .

Questa può essere riscritta come:            		.

Per trovare il potenziale scalare V usiamo la condizione di Lorentz:

E poichè  ha la sola componente z:

che integrata diventa:

Per calcolare i campi conviene esprimere i potenziali A e V in coordinate sferiche:

Adesso possiamo calcolare il rotore di A e il gradiente di V in coordinate sferiche:

ed infine i campi:

Dalle componenti dei campi si vede subito che è sempre:

quindi E e B sono tra loro perpendicolari.

Le linee di forza di B sono circonferenze intorno all’asse z mentre E sta nei piani rz.

Inoltre abbiamo termini in  ,  ,   .

Calcoliamo adesso il vettore di Poynting:   (dalle coordinate sferiche)

adesso  detto          possiamo scrivere:

.

Tutti i termini     ,    hanno media temporale nulla, inoltre in media    e alla fine

il valore medio  è:

che va nella direzione radiale !!!!! 		si propaga !!!!!    è un’onda elettromagnetica !!!!

Il flusso attraverso una superfice sferica di raggio r, non dipende da r!!!!!  La potenza irraggiata è:

Inoltre poichè il momento di dipolo è legato alla corrente I(t) oscillante da:

Nel caso di una particella accelerata a posto di  si può sostituire    essendo q la carica e a l’accelerazione. Si ottiene per la potenza irraggiata:

formula di Larmor     (non relativistica)

Per particelle relativistiche si deve usare la formula di Lienard:

che si riduce alla formula di Larmor per v<<c   .