Secondo compito di esonero di Elettricita’ e Magnetismo A. A. 2003-04       22 marzo 2003

(prof. F. Lacava)

1) Due fili infinitamente lunghi e paralleli all’asse z, individuati nel sistema cartesiano Oxyz dalle equazioni ( x=-50 cm, y= 0 cm ) e (x = 50 cm,  y= 0 cm) sono percorsi dalla stessa corrente I= 10 A

ma in versi opposti. Nel piano x=0 , centrata nell’origine degli assi, si trova una spira quadrata rigida di lato 20 cm e con due lati opposti paralleli all’asse z.

a) Si determini il momento a cui è sottoposta la spira quando è percorsa da una corrente di 5 A come in figura;

b) si confronti poi il risultato con il momento previsto approssimando la spira con un dipolo magnetico posizionato nell’origine degli assi.

2) Sulla superficie laterale di un cilindro isolante di massa mc = 10 g e di raggio r = 1 cm, e’ uniformemente distribuita una carica q = 2 10-6 C. Il cilindro ruota intorno al proprio asse con velocità angolare = 1000 giri/s .

- Si determini il momento di dipolo magnetico del cilindro;

- si descriva il moto seguito dal cilindro ruotante se esso è posto in un campo B0= 3 Tesla con l’asse a formare un angolo di 30° rispetto al campo;

- infine si determini la variazione di energia del cilindro ruotante se mediante una opportuna interazione il suo asse viene portato a formare un angolo di 150° con il campo B0.

# Soluzione problema 1

a) Il campo B0 generato dal filo 1 nella posizione occupata dal lato A è dato dalla legge di Biot e Savart:     dove if è la corrente nel filo indefinito 1 e r1A la distanza tra il filo 1 e il lato A della spira. La forza tra il filo 1 e il lato A è attrattiva (versi concordi della corrente) con intensità

. La forza F2A tra il filo 2 e il lato A ha stesso modulo ma è repulsiva (versi discordi della corrente). La somma vettoriale delle due forze sul lato A è perpendicolare al piano della spira con modulo:  .

Le forze esercitate dai fili sul lato B sono simili e la loro somma è uguale a FA, con stessa direzione ma verso opposto.

Si può facilmente verificare che le forze sui lati paralleli all’asse y sono uguali ed opposte, hanno stessa retta d’azione e quindi non contribuiscono al momento risultante.

Il momento esercitato sulla spira è quindi:	 .

Allo stesso risultato si arriva con un calcolo vettoriale:

dalle quali:

avendo tenuto conto, per una nota relazione vettoriale, che  .

E continuando di seguito con le altre forze.

b) Approssimando la spira con un momento di dipolo magnetico nell’origine degli assi:

Nel limite di dimensioni trascurabili della spira rispetto alla distanza dei fili  e le due espressioni del momento diventano uguali.

# Soluzione problema 2

a) Considerato un anello di lato dl sulla superficie laterale del cilindro, la carica su un elemento di area    è    e  la corrente nell’anello  è   .

Il momento di dipolo magnetico associato è:   .

Integrando su tutta la superficie laterale del cilindro si ottiene:

.

b) Il momento di dipolo ha la stessa direzione del momento angolare di rotazione intorno all’asse del cilindro e si può scrivere:   .

Il dipolo magnetico posto in un campo B0 uniforme non è soggetto a forze. Su di esso agisce però un momento:  .

Ne segue:

E quindi l’asse del cilindro precessiona intorno al campo B0 con una velocità angolare di precessione:   .

c) Spostando l’asse da 30° a 150°  si ha ancora un moto di precessione con stessa . Cambia solo l’energia potenziale del dipolo:  . Ne segue:

# Text boxes

z

y

x

Y

X

150°

30°

X

Y

1

2

A

B