Compito scritto di Elettricità e Magnetismo ed Elettromagnetismo                  24 Giugno 2004

Recupero I (II) esonero di Elettromagnetismo: esercizio C (D) in due ore

Prova scritta di Elettricità e Magnetismo: esercizi A e B in tre ore

Prova scritta di Elettromagnetismo: esercizi C e D in tre ore

Prova scritta di Elettricità e Magnetismo ed Elettromagnetismo: esercizi A, B e C in quattro ore

A) Si consideri un condensatore cilindrico di lunghezza h=12 cm con superficie cilindrica interna di raggio a=1.0 cm e superficie cilindrica esterna di raggio b=4.0 cm. La superficie cilindrica interna e' ricoperta da uno strato di dielettrico omogeneo ed isotropo di spessore d=1.0 cm e costante dielettrica (r=3.0. Si assuma che la differenza tra la lunghezza h ed i raggi a e b sia sufficiente a consentire la usuale schematizzazione in cui il campo elettrico nell’intecapedine fra i due conduttori è radiale.

1) Si calcoli il valore della capacita’ del sistema.

2) Se la superficie cilindrica interna ha potenziale V0=5.0 kV rispetto a quella  esterna e da quest'ultima superficie viene emesso un elettrone (carica q = -1.6 10-19 C), ad esempio per effetto termoionico, con velocita' iniziale trascurabile, calcolare l'energia cinetica dell'elettrone quando questo raggiunge il dielettrico.

B) Un cilindro conduttore infinitamente lungo di raggio R=4.2 cm e permeabilita’ magnetica relativa pari ad uno ha una sezione che presenta due cavita’ uguali, infinitamente lunghe, e disposte come mostrato in figura. Il cilindro e’ percorso da una corrente parallela all’asse con verso uscente dal piano del foglio. La densita’ della corrente vale J = 25 A/m2 ed e’ uniforme su tutta la sezione del conduttore.

1) Calcolare l’espressione del campo di induzione magnetica B lungo i punti dell’asse x definito in figura a partire dall’asse del cilindro (x=0) e determinare per quali punti di tale asse B e’ nullo.

2) Si determini il valore di B per x1=2.2 cm e x2=6.2 cm.

3) Si determini l’espressione di B nel limite per cui x>>R.

C) Un pendolo è costituito da una pallina metallica di massa m=120 g appesa ad una barretta conduttrice rigida, di lunghezza l=85.0 cm, di massa (e quindi momento di inerzia) e resistenza trascurabili. La pallina striscia senza attriti su una guida metallica circolare di resistenza trascurabile, chiudendo così il circuito elettrico costituito da un generatore di f.e.m., V=30.0 volt, una resistenza R=20.0 Ω e il pendolo stesso, tutti disposti in serie tra loro. Il pendolo è immerso in un campo magnetico uniforme, di induzione magnetica B=0.500 T, diretto perpendicolarmente al piano di oscillazione (entrante nel foglio). Si determini:

1) la forza magnetica per unità di lunghezza agente sulla barretta pendolo, in funzione della sua velocità angolare;

2) l’angolo θ0 della posizione di equilibrio del pendolo;

3) l’equazione differenziale che descrive il moto del pendolo.

D) Un circuito magnetico è composto da un pezzo a forma di U e da una sbarretta posta come in figura. Il pezzo a U è fatto di un materiale con alta costante di permeabilità magnetica  e su di esso sono avvolte N=20 spire in cui scorre una corrente costante /=5.00 A nel verso indicato in figura. La sua sezione trasversale è un rettangolo di area S = 0.10 cm2

La sbarretta è fatta dello stesso materiale e ha la stessa sezione trasversale. La lunghezza totale del circuito formato dal pezzo ad U e dalla lunghezza della sbarretta è L=0.50 m (S 1/2 << L)

1) Determinare il campo magnetico Ho all'interno del magnete quando la barretta è in contatto con il pezzo ad U

Facendo l'ipotesi di uno spostamento x << L della sbarretta dai poli A e B del pezzo a U, determinare:

2) Le espressioni del modulo del campo magnetico H all’interno del materiale magnetico e nello spazio vuoto x.

3) Le espressioni dell’energia magnetica nelle due condizioni rappresentate in figura.

4) Il valore del modulo della forza che occorre esercitare nella direzione x per staccare inizialmente la sbarretta, cioè nel caso in cui x =0.

Soluzione A)

- Il sistema può essere descritto come composto da due condensatori cilindrici in serie. Il condensatore più interno ha capacità

mentre il condensatore più esterno ha capacità

Quindi la capacità complessiva del sistema (usando la regola della somma degli inversi) è

- Il valore dell’energia cinetica dell’elettrone quando raggiunge il dielettrico puo’ essere ottenuto facilmente dalla corrispondente variazione di energia potenziale. Il campo elettrostatico è diretto radialmente e, nella zona in cui la distanza r dall’asse di simmetria  del sistema è tale che (a+d)<r<b, ha modulo

[Questo si puo’ verificare facilmente sfruttando il fatto che (nell’approssimazione

suggerita) il sistema ha simmetria cilindrica ed applicando il teorema di Gauss: per il

sistema qui considerato la carica totale Q all’interno di una superficie cilindrica di Gauss

di raggio r, con r tale che (a+d)<r<b,  è Q=CTOTV0]

Da questo si deduce che l’energia cinetica dell’elettrone quando raggiunge il dielettrico è

=6.0 10-16 J

Soluzione B)

1) L’espressione di B puo’ essere trovata considerando i contributi separati di un cilindro di raggio R percorso da una corrente di densita’  (B1) e di due cavita’ cilindriche percorse da una corrente di densita’  (B2). Il contributo di queste ultime ha la stessa espressione per x<R e x>R.

,   dove  e ,

da cui . Il contributo del cilindro di raggio R

e’, per x>R,  e , per x>R, .

Si ha allora ,  B (x=2.2 cm)=1.6 10-8 T e B (x=6.2 cm)=2.5 10-7 T.

2) Il limite per x>>R da’ il risultato aspettato per un filo infinito percorso da corrente , ovvero .

Soluzione C)

Per calcolare la forza magnetica si deve vedere la corrente che circola nel circuito:

valori positivi di i corrispondono ad una corrente che circola in senso orario.

Essendo B ed l perpendicolari tra loro, la forza è complanare al circuito e diretta perpendicolarmente rispetto la barretta (verso sinistra per valori positivi). Il suo modulo per unità di lunghezza è dato da:  N/m.

Per calcolare la posizione di equilibrio si devono considerare i momenti della forza gravitazionale e della forza magnetica (con ω=0) rispetto all’asse di rotazione della barretta. Per θ>0 il momento della forza gravitazionale è uscente dal foglio mentre per valori positivi della forza magnetica il suo momento è entrante nel foglio, quindi si ha:

=>

da cui segue:

L’equazione differenziale che descrive il moto del pendolo è data da: , dove Mg ed Mf sono rispettivamente i momenti della forza magnetica e gravitazionale, mentre I è il momento d’inerzia del pendolo e quindi in pratica della pallina. Facendo attenzione ai segni (per  il momento è entrante nel foglio) l’equazione precedente diventa:

=>

Soluzione D)

Essendo la permeabilità  magnetica grande rispetto a quella dell’aria, supporremo che tutte le linee di forza di B siano confinate nel materiale magnetico e |B| sia costante in ogni punto interno.

Consideriamo allora un cammino chiuso di lunghezza L, interno  al materiale che sia concatenato con le N spire. Scriviamo allora :

(L Ho ( dl = Ho  L= N I

Dedurremo allora

H0= NI/L = 200  A spire/m

2) Nel caso in cui la sbarretta è stata allontanata di x, essendo x<<l, supporremo ancora che il flusso disperso del vettore B sia trascurabile ed avremo quindi:

(L H ( dl = 2 Ha x + Hf L= N I

essendo Ha ed Hf i campi magnetici nell’aria e nel magnete rispettivamente.

Imponendo poi le condizioni alla separazione aria-materiale magnetico

Ba=Bf  ovvero  Hf = o/ Ha

si ha

Ha = N I / [2 x + (o / )L]

Hf = N I / [2 x ( / ) + L]

3) L’energia magnetica totale è ottenuta integrando la densità d’energia  distribuita in tutto il volume ove il campo magnetico è diverso da zero.

Quando la barretta  è in contatto con iI  pezzo ad U, detto V il volume del magnete, si ha :

U (x =0) = ( ferro  Ho2/2 dV = [N I)2 S] / [2 L]

U (x) = (ferro  Hf2/2 dV + (aria  (Ha2/2) S dx’ = Hf2 S L /2  + Ha2 S x

Sostituendo nella formula precedente l’espressioni esplicite di Hf e Ha, otteniamo:

U (x) = (1/2) [N I)2 S ] / [2 x ( / ) + L]

- Il calcolo della forza  esercitata è immediato se ricordiamo che il sistema è connesso ad un generatore esterno che mantiene costante la corrente I. In tal caso avremo :

|F| = dU(x) /dx =  (1/4) [N I)2 S ] / [ (o /2  ) L + x ] 2

Per x=0 abbiamo  allora |F|=0.96 N

# Text boxes

d

b

a

+

##### m

##### V

##### R

##### l

R/2

##### θ

B

B2

B1



J



R

x

R/2

R

x

-

R

m

l

V

(