## Slide 1
Rivelatori di Particelle
Masterclass 2017
Emanuele Di Marco
INFN Roma1 / CERN

## Slide 2
Un “evento” a un collisore
Ad un collisore (es. LHC), un evento è una collisione tra particelle accelerate ad una data energia in un punto. Ad es. LHC:
+
+
protone (7 TeV)
protone (7 TeV)
14 TeV
Si producono particelle di tutti i tipi:
Fotoni, neutroni (neutri)
Protoni, π+, K+, e+... (cariche positive)
Antiprotoni, π-, K-, e-... (cariche negative)
+
+
+
+
-
-
-
+
-
Il rivelatore di particelle si colloca nel punto di interazione per identificare il tipo di particella e misurarne la carica, l’energia...

## Slide 3
Rivelatori di Particelle
I rivelatori di particelle sono strumenti che producono un segnale osservabile quando vengono colpiti da una particella. Sono solitamente costituiti da un elemento attivo (con cui interagisce la radiazione) e da un sistema di lettura (che forma il segnale e lo invia all’acquisizione dati)
Nella fisica sperimentale, un rivelatore di particelle o rivelatore di radiazione è uno strumento usato per rivelare, tracciare e identificare particelle. (Wikipedia)
area attiva
elettronica di lettura

## Slide 4
Rivelatori di Particelle
Molto generalmenete un rivelatore può essere pensato come un accumulatore di energia elettrica.
La molla è un accumulatore di energia meccanica: se caricata possiede un’energia potenziale che si trasforma in energia cinetica quando scatta.
Similmente possiamo pensare un rivelatore come un condensatore. Quando viene attraversato da una particella “scatta”, e il potenziale elettrico si trasforma in segnale elettrico.

## Slide 5
sorgente
bersaglio
rivelatore
L’occhio umano è un rivelatore di particelle: i fotoni
I fotoni sono le particelle elementari di cui è costituita la luce
Noi vediamo un oggetto perché viene colpito da fotoni che poi rimbalzano e vengono rivelati dal nostro occhio

## Slide 6
Interazioni delle particelle con la materia
Le particelle non possono essere viste direttamente
Solo la loro interazione con la materia può essere misurata
Questa è convertita in:
fotografie ottiche
segnali in corrente o tensione elettrica
Evento, CMS
radiazione incidente su un materiale

## Slide 7
Distinguere le cariche delle particelle
+
+
+
+
-
-
-
Le particelle neutre (es. fotoni) non cambiano traiettoria in un campo magnetico
Le particelle cariche (es. elettroni, positroni) curvano in un campo magnetico:
il verso della deflessione dipende dalla carica
il raggio di curvatura è inversamente proporzionale alla velocità
LBNL Image Library
Scoperta del positrone,
1932 Carl Anderson,
Premio Nobel 1936
magnete

## Slide 8
Grandi magneti
Magnete dell’esperimento CMS:
solenoide superconduttore di niobio-titanio, operato a -269 C
Intensità del campo: 3.8T (~76000 volte il campo magnetico terrestre)
Corrente di ~19500 Ampere nella bobina
Bobina
frecce verdi: campo magnetico
frecce rosse: corrente elettrica

## Slide 9
Rivelazione di particelle cariche:
t = 0
+
+
+
-
-
Una particella carica di alta energia prodotta in un evento
Atomo del materiale di cui è composto il rivelatore

## Slide 10
Rivelazione di particelle cariche:
t = 1
Interazione coulombiana, che può espellere elettroni dall’atomo
Atomo del materiale di cui è composto il rivelatore
+
+
+
-
-

## Slide 11
Rivelazione di particelle cariche:
t = 2
+
+
+
-
-
La particella di alta energia perde pochissima energia e la sua velocità non varia apprezzabilmente
L’atomo viene ionizzato
Elettrone espulso

## Slide 12
Rivelatore di particelle cariche
+
+
+
+
-
-
-
I rivelatori producono segnali elettrici al passaggio delle particelle
Il rivelatore può essere un recipiente (“camera”) con gas, oppure un sottile cristallo di Silicio...
Atomo ionizzato
-
Elettrone

## Slide 13
Rivelatori di particelle cariche e neutre
+
+
+
-
-
-
Tracciatori per carichi: camere con gas o Silicio con precisioni di 10-100 μm
Calorimetri:
La particella viene completamente assorbita
determina l’energia della particella
A differenza dei tracciatori può rivelare anche particelle neutre (fotoni, neutroni)

## Slide 14
Caratteristiche dei Rivelatori
Sensibiltà: capacità di produrre un segnale utile per un certo tipo di radiazione e di energia. Nessun rivelatore può essere sensibile a tutti i tipi di radiazione. Ogni rivelatore è progettato per essere sensibile ad un tipo di radiazione in un certo intervallo di energia.
Risposta: tipo di segnale utile prodotto. Spesso il segnale prodotto da un rivelatore è un impulso di corrente la cui ampiezza è proporzionale all’energia rilasciata dalla particella.
Risoluzione: differenza minima di una grandezza fisica misurata (es. energia) necessaria perchè il rivelatore possa distinguere due misure vicine. Si esprime in termini di deviazione standard della distribuzione della grandezza misurata.
Es.: Risoluzione spaziale. E’ la distanza minima alla quale un rivelatore distingue il passaggio di due particelle.

## Slide 15
Caratteristiche dei Rivelatori
Efficienza: efficienza assoluta: frazione di particelle rivelate dal rivelatore rispetto a quelle emesse dalla sorgente. Efficienza intrinseca: frazione di particelle rivelate dal rivelatore rispetto a quelle che lo colpiscono.
Tempo morto: tempo necessario al rivelatore per formare il segnale dopo che è passata la particella. Dipende molto dall’elettronica di lettura. Il tempo morto può ridurre l’efficienza se il rivelatore non è in grado di rivelare una particella perchè ancora impegnato a processare l’evento precedente. Questo fenomeno aumenta quanto più è elevata la frequenza di arrivo delle particelle.

## Slide 16
Risoluzione dei rivelatori
Esempio: risoluzione spaziale necessaria per misurare la vita media del B:
𝜏b ~ 1 ps ~ 3mm
0
1cm
x
punto di interazione
0
1cm
x

## Slide 17
Vita media del tau t=290 x 10-15 sec !! ⇒ ct = 87 mm
Con risoluzioni maggiori...

## Slide 18
Tracciatori storici:
camera a bolle
E’ costituita da un recipiente metallico contenente un liquido surriscaldato e compresso.
Una particella carica ionizza il liquido e lungo il percorso si formano bollicine che possono essere fotografate ottenendo una ricostruzione delle tracce.

## Slide 19
Tracce fotografate in Camera a Bolle

## Slide 20
Le camere a nebbia hanno dominato gli anni ’50
Le camere a bolle hanno avuto il top negli anni 1960-1985
Le camere a fili (MWPC) hanno dominato dal 1980
Dall’inizio del 1990 si utilizzano rivelatori allo stato solido
  dapprima piccoli
  ora anche molto vasti (CMS ~200 m2 di Silicio)
Storia dei rivelatori di tracciamento
Anno

## Slide 21
Rivelatori al Silicio
Questi rivelatori usano un sottile strato di Silicio come elemento attivo.
Il Silicio viene ionizzato dalle particelle cariche, che creano coppie elettrone (e) lacuna (h) (Ionizzazione primaria).
In presenza di campo elettrico gli elettroni viaggiano verso l’anodo e le lacune verso il catodo, producendo un segnale elettrico.
A differenza dei rivelatori a gas non c’è né Ionizzazione Secondaria né Moltiplicazione a Valanga.

## Slide 22
Rivelatori al Silicio
BaBar
Sono rivelatori ad altissima risoluzione spaziale (50µm) usa ti spesso come rivelatori di vertice, in zone molto vicine al punto di collisione dei fasci di particelle
CMS
Volume cilindrico di 1.3 m di raggio:
3 piani di “pixel” (celle di 100x150 mm)
10 piani di “strip” (strisce da 80mm x 10 cm a 180mm x 25 cm)
75 milioni di canali di lettura

## Slide 23
Rivelatori a Scintillazione
Il fenomeno di Scintillazione è causato dalla eccitazione e successiva diseccitazione degli atomi dei materiali scintillanti
Esistono vari tipi di materiali scintillanti:
cristalli
materiali plastici
Questi rivelatori usano come elemento attivo dei materiali che hanno la proprietà di emettere luce visibile quando sono attraversati da particelle cariche
La scintillazione e’ utilizzata
principalmente nei calorimetri

## Slide 24
Un calorimetro è un rivelatore di particelle che misura l’energia di una particella
La particella interagendo con il calorimetro crea uno sciame e viene completamente assorbita
Il segnale prodotto è proporzionale all’energia della particella:
  S = kE
Esistono 2 tipi di calorimetri:
Calorimetri Elettromagnetici (rivelazione di elettroni, positroni e fotoni)
Calorimetri Adronici (rivelazione di adroni carichi e neutri: p,n,π,K)
particella incidente
calorimetro

## Slide 25
La luce di scintillazione prodotta dalla particella si propaga all’interno dello scintillatore e viene raccolta da appositi sensori ( Fotomoltiplicatori, fotodiodi...)
Calorimetri elettromagnetici:
raccolta della luce di Scintillazione
Cristallo di CMS (PbWO4 = tungstato di piombo)
con rivelatore di luce
Circa 78000 cristalli scintillanti in CMS

## Slide 26
Sono adroni le particelle formate da quark e gluoni, come n, p, p, k…
Gli adroni (n, p, p, k) interagiscono con i nuclei del materiale che attraversano, quindi sciami più complessi di quelli elettromagnetici: più larghi, con componente elettromagnetica,…
Calorimetro a campionamento: strati di materiale denso (ottone e ferro in CMS ) che sviluppa e assorbe dello sciame (assorbitore) alternati a strati di scintillatore plastico per rivelare i secondari e misurare energia primario
Calorimetri adronici
particella incidente

## Slide 27
Rivelatori a Radiazione Cherenkov
L’effetto Cherenkov consiste nell'emissione di radiazione elettromagnetica (luce) da parte di una particella in moto ad una velocità superiore alla velocità della luce nel mezzo attraversato.
Misurando l’angolo del cono di luce si ricava la
velocità della particella
Analogia con un aereo che supera la barriera del suono (1238 km/h)

## Slide 28
Rivelatori per muoni
Caratteristiche dei muoni: particelle cariche (~elettroni pesanti) che attraversano tutto il materiale, compresi i calorimetri
in principio, si potrebbe usare qualsiasi rivelatore per tracciare particelle cariche, ma si deve coprire un’area grande
⇒ il silicio è troppo costoso
strati di rivelatori a gas (es. camere a deriva), alternati con strati di ferro necessario a chiudere le linee del campo magnetico solenoidale

## Slide 29
Rivelatori a Gas
Questi rivelatori usano un gas come elemento attivo.
Il gas viene ionizzato dalle particelle cariche, che creano coppie elettrone (e–) Ione (X+) (Ionizzazione primaria).
Gli e– emessi (δ-rays) vengono accelerati applicando un campo elettrico e possono produrre a loro volta Ionizzazione Secondaria innescando una Moltiplicazione a Valanga
La ionizzazione e’ utilizzata principalmente
nei rivelatori traccianti
Un tipico rivelatore a ionizzazione è costiruito da un cilindro riempito di gas con al centro un filo metallico posto ad alta tensione (HV ≈ 3000V)

## Slide 30
In presenza di campo elettrico gli elettroni viaggiano verso l’anodo (gli ioni verso il catodo), producendo un segnale elettrico
Cambiando la tensione applicata si hanno diversi modi di funzionamento:
  Camera a Ionizzazione
  Contatore Proporzionale
  Contatore Geiger
Rivelatori a Ionizzazione

## Slide 31
Camere Proporzionali a Multifilo (MWPC)
Il principio è quello dei rivelatori a gas a geometria cilindrica.
Il rivelatore è formato da molti fili paralleli posti tra 2 catodi ad una distanza di ~ 2 mm.
Il segnale elettrico si forma sul filo più vicino alla particella dando una informazione sulla sua posizione
George Charpak, 1968
Premio Nobel 1992

## Slide 32
Rivelatori di muoni
  ATLAS: 1200 camere a mu, coprono 5500 m2
Rivelatori di muoni in CMS , all’esterno del magnete
Grandi rivelatori di muoni a LHC

## Slide 33
Elettronica di lettura
Per analizzare i segnali dei rivelatori si usa una elettronica altamente specializzata. I segnali vengono poi inviati a complessi sistemi di acquisizione che li analizzano e li memorizzano
Schede di Front-End
Schede di acquisizione

## Slide 34
Molti rivelatori, Un problema:
estrarre informazioni da un segnale elettrico analogico
Vantaggi dell’ informazione digitale:
  facile da trasportare (non si degrada durante la trasmissione)
  facile da manipolare
  adatta a essere immagazzinata e distribuita
  Si tratta di determinare:
  E’ passata una particella? (sì/no, 1 bit)
  Quando?
  Di che energia?
soglia
ampiezza
ToT
Acquisizione dei dati

## Slide 35
Infine i dati raccolti vengono analizzati da centinaia di computer
15 Petabytes (15 milioni di Gb) generati ogni anno da LHC
Una “grid” di computer disegnata per distribuire e analizzare i dati
Circa 1 milione di programmi di analisi eseguiti in 1 giorno
Trasferimento di dati di circa 10 Gb/secondo

## Slide 36
Tecnologie portate all’estremo
L’acceleratore LHC e i suoi rivelatori di particelle sono tra i più complessi strumenti scientifici mai costruiti
un rivelatore tipico di LHC ha 100 milioni di canali individuali
  c.f. una videocamera da ~6 Mpixels
  ma fa una “foto digitale” 40 milioni di volte al secondo !
i suoi rivelatori devono funzionare per più di 10 anni senza o con poco intervento umano
la tecnologia (rivelatori e elettronica di lettura) sono alla frontiera dello sviluppo

## Slide 37
Tanti “strati” cilindrici. Dal centro verso esterno:
Tracciatore per ricostruire la traiettoria delle particelle cariche
Calorimetro elettromagnetico per assorbire e misurare energia di elettroni e fotoni
Calorimetro adronico per assorbire misurare energia di adroni (n, p, …)
Rivelatore di muoni (tracciatore esterno)
Campo magnetico per deviare particelle cariche e misurarne quantità di moto
Struttura tipica di un rivelatore al collider

## Slide 38
Tracciatore
Calorimetro
Elettromagnetico
Calorimetro
Adronico
Magnete
superconduttore
Rivelatori
di muoni
Esempio: Compact Muon Solenoid

## Slide 39
Passaggio delle particelle in CMS
Notes: Buttons. Click on any particle type to display the relevant slide with animations. Clicking again will return to this slide.
Recommend putting this slide in the middle of your presentation and putting the other 5 slides at the end.
If you have any difficulties, contact David.Barney@cern.ch

## Slide 40
Notes: Muon: passing through CMS, bending in the field (both ways, depending on when it is inside or outside of the solenoid) leaving hits in the Tracker layers and the muon chambers before escaping completely

## Slide 41
Notes: Electron: Bending in the magnetic field, leaving hits in the tracker layers and being “stopped” by the electromagnetic calorimeter

## Slide 42
Notes: Charged hadron: Bends in the magnetic field and leaves signals in the tracker layers; passes through the electromagnetic calorimeter leaving essentially no signal, and is “stopped” by the hadron calorimeter

## Slide 43
Notes: Neutral hadron: Does not bend in the magnetic field and does not leave any signal in the tracker layers; passes through the electromagnetic calorimeter leaving essentially no signal, and is “stopped” by the hadron calorimeter

## Slide 44
Notes: Photon: passes through the tracker without bending in the magnetic field or leaving hits, is “stopped” by the electromagnetic calorimeter

## Slide 45
Esempio: Compact Muon Solenoid

## Slide 46
Consideriamo SOLO i decadimenti in coppie e±, m±
Il decadimento è immediato: ctZ ≈ 10-18 m
Conoscendo energia e impulso dei prodotti di decadimento si può calcolare la
massa del “genitore” (leggi di conservazione + cinematica relativistica).
Se decade in una coppia di muoni (idem per elettroni):
MZ ≈ 91 GeV
vita media t≈3×10-25 s
e+ (m+)
e- (m-)
Z0
Ricostruzione del bosone Z0

## Slide 47
Candidati
Z0 m+m-
Muoni
mostrati in ROSS0
Particelle con carica +
Curvano in senso ORARIO
Particelle con carica –
Curvano in senso ANTIORARIO
ECal

## Slide 48
Candidati
Z0 e+e-
Elettroni
mostrati in VERDE
Fotoni
mostrati In GIALLO

## Slide 49
Consideriamo SOLO i decadimenti in coppie e±v, m±n
Il decadimento è immediato
e± (m±)
ne (vm)
W±
Il neutrino non è rivelato!!!! Possiamo dedurre la sua presenza da un
“non bilanciamento” energetico nel piano perpendicolare alla direzione
dei fasci - Lungo il tubo a vuoto si possono perdere particelle
MW ≈ 80 GeV
vita media t ≈ 2×10-25 s
?
Fascio 1
Fascio 2
Ricostruzione del bosone W±

## Slide 50
Energia mancante
ET
mostrata in VIOLA
Candidati
W mn
W en

## Slide 51
Segnature nello stato finale:
2 fotoni di alta energia
4 leptoni (4m, 4e, 2m+2e) con cariche a due a due opposte
Consideriamo SOLO i decadimenti in coppie ZZ
e in coppie gg
Il decadimento è immediato
MH ≈ 125 GeV
vita media t ≈ 10-21 s
g
g
H
Z0
Z0
H
e+ (m+)
e- (m-)
e+ (m+)
e- (m-)
Ricostruzione del bosone di Higgs

## Slide 52
Higgs?

## Slide 53
Interazioni multiple simultanee: pileup
Nell’incontro di due “bunch” di protoni nei fasci di LHC, si verificano molte collisioni tra protoni, che dipende dalle caratteristiche dei fasci (luminosità).
Questo significa che un evento interessante può essere sovrapposto fino a 40-50 altri eventi
Collisione in CMS nel 2010

## Slide 54
2012
Pileup: 2012

## Slide 55
Raw SET~2 TeV
14 jets with ET>40
Estimated PU~50
Pileup: condizioni attuali

## Slide 56
Analisi degli eventi
Raccolti i dati digitalizzati, si filtrano con algoritmi dedicati alle particelle che si vogliono cercare (ad es. la massa invariante di due muoni per la Z0)
fondo +
risonanze note

## Slide 57
Massa invariante
di eventi in 4 leptoni e 2 fotoni
Higgs →ZZ→4 leptoni
Higgs →2 fotoni