## Slide 1
ACCELERATORI DI PARTICELLE:
COSA SONO, COME FUNZIONANO, APPLICAZIONI E FRONTIERE
David Alesini
(LNF-INFN, Frascati)

## Slide 2
A COSA SERVONO GLI ACCELERATORI DI PARTICELLE?
Produzione di radioisotopi
Radioterapia e Adroterapia
sicurezza
sterilizzazione
Impiantazione ionica
Trattamento materiali
Reattori a fissione controllati
Produzione di raggi X e  per fisica della materia
Studi di materiali per fusione nucleare
Sorgenti di neutroni
Fisica delle alte energie

## Slide 3
COME FUNZIONANO GLI ACCELERATORI DI PARTICELLE?
SORGENTE
ACCELERATORE
SORGENTE
UTILIZZATORE
Un acceleratore di particelle può essere considerato come un dispositivo che trasferisce energia a particelle cariche (elettroni, protoni, ioni,…) attraverso campi elettro-magnetici.
UTILIZZATORE

## Slide 4
SORGENTI DI PARTICELLE
Elettroni
Protoni
Gli Elettroni possono essere prodotti attraverso impulsi di luce laser che colpiscono una superficie metallica (effetto foto-elettrico) o filmenti portati all’incandescenza (effetto termoionico).
I protoni possono essere generati a partire da molecole di idrogeno che vengono portate allo stato di plasma da sorgenti a radiofrequenza

## Slide 5
ACCELERATION
BENDING AND FOCUSING
Transverse Dynamics
Longitudinal Dynamics
To accelerate, we need a force in the direction of motion
2nd term always perpendicular to motion => no energy gain
BASIC EQUATION FOR particle acceleratorS
Beams of charged particles are accelerated with the use of electric fields and are deflected, curved, and focused with the use of magnetic fields. The basic equation for the description of the acceleration and focusing processes is represented by the Lorentz Force.

## Slide 6
ACCELERAZIONE DI PARTICELLE: CAMPO ELETTRICO
Le particelle vengono accelerate con l’utilizzo di campi elettrici
1 V
109-1010 V
220 V
E
Filamento incandescente
catodo
anodo
Camera da vuoto
Fascio di elettroni
1000 V
Guadagno di Energia  ddp (V)
105 V

## Slide 7
The first historical linear particle accelerator was built by the Nobel prize Wilhelm Conrad Röntgen (1900). It consisted in a vacuum tube containing a cathode connected to the negative pole of a DC voltage generator. Electrons emitted by the heated cathode were accelerated while flowing to another electrode connected to the positive generator pole (anode). Collisions between the energetic electrons and the anode produced X-rays.
The energy gained by the electrons travelling from the cathode to the anode is equal to their charge multiplied the DC voltage between the two electrodes.
ACCELERATION: SIMPLE CASE
+
Electric field
Voltage V
Cathode
Anode
Particle energies are typically expressed in electron-volt [eV], equal to the energy gained by 1 electron accelerated through an electrostatic potential of 1 volt:
1 eV=1.6x10-19 J

## Slide 8
PARTICLE VELOCITY VS ENERGY: LIGHT AND HEAVY PARTICLES
Light particles (as electrons) are practically fully relativistic (1, >>1) at relatively low energy and reach a constant velocity (c). The acceleration process occurs at constant particle velocity
Heavy particles (protons and ions) are typically weakly relativistic and reach a constant velocity only at very high energy. The velocity changes a lot during acceleration process.
rest mass m0
rest energy E0 (=m0c2)
total energy E
mass m
velocity v
momentum p (=mv)
Kinetic energy W=E-E0
Relativistic factor =v/c (<1)
Relativistic factor =E/E0 (1)
Single particle
This implies important differences in the technical characteristics of the accelerating structures. In particular for protons and ions we need different types of accelerating structures, optimized for different velocities and/or the accelerating structure has to vary its geometry to take into account the velocity variation.
+
Heavy particles
Light particles
Kin. Energy [MeV]
e-
p+
1


## Slide 9
To increase the achievable maximum energy, Van de Graaff invented an electrostatic generator based on a dielectric belt transporting positive charges to an isolated electrode hosting an ion source. The positive ions generated in a large positive potential were accelerated toward ground by the static electric field.
DC voltage as large as 10 MV can be obtained (E10 MeV). The main limit in the achievable voltage is the breakdown due to insulation problems.
APPLICATIONS OF DC ACCELERATORS
ELECTROSTATIC ACCELERATORS
750 kV Cockcroft-Walton
Linac2 injector at CERN from 1978 to 1992
LIMITS OF ELECTROSTATIC ACCELERATORS
DC particle accelerators are in operation worldwide, typically at V<15MV (Emax=15 MeV), I<100mA.
They are used for:
 material analysis
 X-ray production,
 ion implantation for semiconductors
 first stage of acceleration (particle sources)

## Slide 10
RF Accelerators : Wideröe “Drift Tube LINAC” (DTL)
Basic idea: the particles are accelerated by the electric field in the gap between electrodes connected alternatively to the poles of an AC generator. This original idea of Ising (1924) was implemented by Wideroe (1927) who applied a sine-wave voltage to a sequence of drift tubes. The particles do not experience any force while travelling inside the tubes (equipotential regions) and are accelerated across the gaps. This kind of structure is called Drift Tube LINAC (DTL).
109-1010 V
Con i moderni acceleratori siamo oggi in grado di fornire alle particelle energie fino a migliaia di GeV.
Equivalenti alla differenza di potenziale di migliaia di fulmini!

## Slide 12
ELECTROSTATIC ACCELERATION: CONTINUOUS BEAM
We consider the acceleration between two electrodes in DC.
Ez
source
z (direction of acceleration)
DV
+
-
z
Ez
gap
t
V

## Slide 13
We consider now the acceleration between two electrodes fed by an RF generator
Ez
source
z
z
gap
RF ACCELERATION: BUNCHED BEAM
t
V
Only these particles are accelerated
These particles are not accelerated and basically are lost during the acceleration process
t
charge
DC acceleration
t
charge
RF acceleration
Bunched beam (in order to be synchronous with the external AC field, particles have to be gathered in non-uniform temporal structure)
RF period

## Slide 14
Cavità a Radiofrequenza
Nei LINACs le cavità risonanti sono quasi sempre raggruppate in strutture multicella. Questa scelta è motivata da ragioni di economicità e compattezza. In una struttura multicella un unico accoppiatore RF è sufficiente ad eccitare il campo. Questo implica l'uso di un numero ridotto di sorgenti di alta potenza RF, a beneficio della semplicità e dei costi dell'acceleratore. L'accoppiamento tra le celle si realizza attraverso iridi in ciascuna cella e/o attraverso aperture realizzate appositamente tra le celle (slots di accoppiamento).
Esistono sia cavità che operano a temperatura ambiente (tipicamente in rame) che cavità superconduttive che operano a qualche K.
I gradienti acceleranti medi che si possono tipicamente ottenere sono dell’ordine di qualche 10 MV/m. Tali gradienti possono arrivare anche a >100 MV/m.
Le frequenze di lavoro possono andare dal MHz alla decina di GHz a seconda delle applicazioni
Courtesy E. Jensen

## Slide 16
ALVAREZ STRUCTURES: EXAMPLES
CERN LINAC 2 tank 1:
200 MHz 7 m x 3 tanks, 1 m diameter, final energy 50 MeV.
CERN LINAC 4: 352 MHz frequency, Tank diameter 500 mm, 3 resonators (tanks), Length 19 m, 120 Drift Tubes, Energy: 3 MeV to 50 MeV, =0.08 to 0.31  cell length from 68mm to 264mm.

## Slide 17
ACCELERATION
BENDING AND FOCUSING
Transverse Dynamics
Longitudinal Dynamics
LORENTZ FORCE: ACCELERATION AND FOCUSING
Particles are accelerated through electric field and are bended and focalized through magnetic field.
The basic equation that describe the acceleration/bending /focusing processes is the Lorentz Force.
To accelerate, we need a force in the direction of motion
2nd term always perpendicular to motion => no energy gain

## Slide 18
Consentono di curvare la traiettoria delle particelle. Possono essere realizzati con magneti permanenti o elettromagneti (poli ferro con avvolgimenti percorsi da corrente).
I dipoli elettromagnetici vengono usati per produrre B non oltre 1-2 T.
Per campi magnetici più intensi si ricorre a magneti superconduttori
Dipoli: deflessione
frequenza di ciclotrone
B
Raggio di curvatura
Traiettoria circolare
Per particelle
ultra-relativistiche

B

## Slide 19
I materiali superconduttori al di sotto di una certa temperatura (dell’ordine di qualche Kelvin) offrono una resistenza trascurabile al passaggio della corrente.
Possono essere usati per costruire cavità o magneti con generare B fino a 10 T
Materiali superconduttori
Basse temperature:2 Kelvin = -271° C
Tali temperature sono ottenute raffreddando i conduttori con un dispositivo frigorifero che usa He superfluido: il criostato

## Slide 20
Quadrupolo: focheggiamento
E’ un magnete con 4 poli che focheggia le traiettorie delle singole particelle così come fa una lente con la luce.
N
N
S
S
y
x
Caratteristiche di B
B=0 al centro
L’intensità di B cresce linearmente ed in maniera proporzionale allo spostamento rispetto all’asse di riferimento
z
x

## Slide 21: Focheggiamento trasverso: funzione 
Per ottenere il focheggiamento complessivo di un fascio di particelle lungo un canale di trasporto o in un acceleratore circolare bisogna usare una sequenza di quadrupoli con il segno alternato
Tale configurazione è in grado di garantire traiettorie stabili.
Un quadrupolo focheggia il fascio in un piano e lo defocheggia nell’altro.
La traiettoria trasversa descritta da ogni particella è una pseudo-sinusoide.
L’ inviluppo all’interno del quale sono confinate tutte le particelle del pacchetto è detto funzione β.

## Slide 22
ACCELERATORI LINEARI E SINCROTRONI
Un acceleratore lineare (LINAC) si presenta tipicamente come una sequenza alternata di sezioni acceleranti, quadrupoli, elementi di diagnostica che consentono di misurare la posizione delle particelle all’interno della camera da vuoto.
Con l’utilizzo di dipoli il fascio può anche essere fatto circolare all’interno di un anello in cui si ha un’unica cavità acceleratrice. Ad ogni passaggio il fascio di particelle acquista energia. Queste macchine sono dette sincrotroni.
m
km

## Slide 23: Acceleratori circolari: il Sincrotrone
Il sincrotrone è un acceleratore di particelle circolare.
A differenza del LINAC, nel sincrotrone, le particelle descrivono orbite chiuse grazie all’utilizzo di magneti curvati (dipoli) che deflettono le particelle. Il campo elettrico è sincronizzato con il fascio delle particelle in modo che ad ogni passaggio successivo in cavità queste aumentano la loro energia.
B aumenta in modo da tenere il raggio dell’orbita costante (Il valore di B non è illimitato quindi per raggiungere alte energie è necessario costruire acceleratori con un raggio molto grande).
DIPOLI – determinano la traiettoria di riferimento
QUADRUPOLI – mantengono le oscillazioni di tutte le particelle intorno alla traiettoria di riferimento
SESTUPOLI – correggono l’effetto cromatico dei quadrupoli
CAVITA’ RF- accelera il fascio
CAMERA DA VUOTO
DIAGNOSTICA

## Slide 24
Il campo elettrico in cavità accelera le particelle e non può essere elettrostatico ma deve avere necessariamente carattere oscillatorio nel tempo altrimenti in un giro completo una particella guadagnerebbe energia nella cavità e la perderebbe nella rimanente parte dell’acceleratore-principio di (conservatività del campo elettrostatico).
E
t
E
E
E
E
Accelerazione in un sincrotrone
t
E

## Slide 25
Per avere accelerazione “stabile” ovvero per fare in modo che la particella dopo un giro veda sempre la stessa tensione accelerante in cavità, il periodo di rivoluzione (Triv) deve essere un multiplo intero (h) del periodo di radiofrequenza (TRF) ad ogni giro.
h è detto numero armonico ed è pari al numero di “pacchetti” di particelle che può essere accelerato stabilmente nel sincrotrone.
tempo
VRF
Vmax
TRF
E
E
Triv
Il tempo impiegato dalla particella a descrivere un giro completo è detto periodo di rivoluzione (Triv)
tempo
VRF
VRF_s
Triv
Periodo di rivoluzione e numero armonico

## Slide 26
Energia
giro
1
2
3
4
5
6
Ep
Velocità
giro
1
2
3
4
5
6
Triv
giro
1
2
3
4
5
6
c
Lacc/c
tempo
VRF
Durante l’accelerazione la frequenza RF aumenta per mantenere il sincronismo tra particella e campo accelerante: sistema RF complesso
Triv 1
Triv 2
Accelerazione-energia-velocità

## Slide 27
ACCELERATION
BENDING AND FOCUSING
Transverse Dynamics
Longitudinal Dynamics
LORENTZ FORCE: ACCELERATION AND FOCUSING
Particles are accelerated through electric field and are bended and focalized through magnetic field.
The basic equation that describe the acceleration/bending /focusing processes is the Lorentz Force.
To accelerate, we need a force in the direction of motion
2nd term always perpendicular to motion => no energy gain

## Slide 28
La particella sincrona è quella particella che ad ogni giro:
ha l’energia nominale che le consente di descrivere sempre la stessa orbita di riferimento;
guadagna, passando attraverso la cavità RF, sempre la stessa quantità di energia Ep
entra in cavità sempre con la stessa fase rispetto alla tensione accelerante (fase sincrona) e vede sempre la stessa tensione accelerante.
All’aumento di energia giro per giro deve corrispondere un aumento dell’intensità del campo magnetico dei dipoli (B) in modo tale da mantenere le particelle sempre sulla stessa orbita.
B
tempo
Energia
giro
1
2
3
4
5
6
tempo
VRF
giro 1
giro 2
t1
t2
Raggio di curvatura
Campo magnetico
Particella sincrona

## Slide 29
Il moto di una particella non sincrona, (“vicina” in posizione ed energia) alla particella sincrona può essere descritto utilizzando le seguenti quantità:
Energia della particella NON sincrona al giro n
Energia della particella sincrona al giro n
Differenza tra le due energie al giro n
Tempo di arrivo in cavità della particella NON sincrona al giro n
Tempo di arrivo in cavità della particella sincrona al giro n
Differenza tra i due tempi di arrivo al giro n
tempo
VRF
ts
t
Energia
giro
n
E
Es
n-1
n+1
>0 la particella NON sincrona arriva in ritardo rispetto a quella sincrona
Particelle non-sincrone

## Slide 30
Considerimo una particella NON sincrona che entra in cavità in ritardo rispetto a quella sincrona.
tempo
VRF
ts
t
tempo
VRF
ts
t
giro
1
2
3…
giro n
giro n+1
La tensione accelerante vista dalla particella è maggiore di quella vista dalla particella sincrona.
A questa maggiore accelerazione corrisponde un aumento di velocità e, quindi, al giro successivo la particella NON sincrona avrà recuperato parte del suo “svantaggio” rispetto a quella sincrona e si troverà più vicina. Viceversa se una particella arriva prima della particella sincrona in cavità vede una tensione in cavità minore e al giro successivo arriverà un po’ più in ritardo.
In altre parole le particelle NON sincrone oscillano stabilmente intorno alla particella (o fase) sincrona (Principio della stabilità di fase.) Le oscillazioni delle particelle non sincrone intorno alla fase sincrona vengono dette OSCILLAZIONI DI SINCROTRONE. La corrispondente frequenza viene detta FREQUENZA DI SINCROTRONE
OSCILLAZIONI DI SINCROTRONE

## Slide 31
giro
1
2
3
Alle oscillazioni in posizione attorno alla particella sincrona corrispondono oscillazioni in energia.
giro
1
2
3…
Particella sincrona
1
2
3
Nel piano (,) detto spazio delle fasi longitudinale una particella non sincrona descrive una ellisse che percorre con una frequenza pari prorpio alla frequenza di sincrotrone.
OSCILLAZIONI DI SINCROTRONE NELLO SPAZIO DELLE FASI

## Slide 32
0
Numero di particelle
Numero di particelle
Lunghezza del pacchetto
Distribuzione di energia (Energy spread)
In un certo istante le N particelle che compongono il pacchetto sono distribuite intorno alla particella sincrona e oscillano intorno a questa stabilmente e con la stessa frequenza descrivendo delle ellissi di area diversa nello spazio delle fasi.
Particella sincrona
0
Lunghezza del pacchetto di particelle
L’area dell’ellisse che racchiude tutte le particelle si chiama emittanza (in questo caso “longitudinale”)
Spazio delle fasi
longitudinale
Particella sincrona
1
2
3

## Slide 33
ACCELERATION
BENDING AND FOCUSING
Transverse Dynamics
Longitudinal Dynamics
LORENTZ FORCE: ACCELERATION AND FOCUSING
Particles are accelerated through electric field and are bended and focalized through magnetic field.
The basic equation that describe the acceleration/bending /focusing processes is the Lorentz Force.
To accelerate, we need a force in the direction of motion
2nd term always perpendicular to motion => no energy gain

## Slide 34: TRANSVERSE PHASE SPACE AND EMITTANCE
At a certain point in the machine each particle has a given transverse position and angle with respect to the direction of propagation
Direction of propagation s
The area in the phase space occupied by the bunch is called transverse emittance
x
x’
Similarly to what we have in the longitudinal plane also in the transverse plane the particles perform oscillations (called betatron oscillations) due to the force provided by quadrupoles.
x
x’
x

## Slide 35
APPLICAZIONI MEDICHE: PRODUZIONE DI RADIOISOTOPI
Produzione di radioisotopi: protoni da 7-100 MeV accelerati con ciclotroni o linac (50 isotopi, utilizzati per diagnostica e trattamento sono prodotti con acceleratori)
PET: diagnostica medica (oncologica)

## Slide 36
Si irraggiano le masse tumorali con fasci di raggi X o elettroni
Sistema di collimazione
Foglio metallico per la produzione di raggi x
LINAC
APPLICAZIONI MEDICHE: RADIOTERAPIA

## Slide 37
Terapia antitumorale basata sull’irraggiamento con protoni e ioni pesanti (C).
E’ più efficace e più localizzata (risonanza di Bragg) rispetto a quella basata su elettroni o raggi X
Centri in funzione: CNAO a Pavia, PSI a Zurigo, Loma Linda in California, Giappone,…
APPLICAZIONI MEDICHE: ADROTERAPIA
Courtesy M. Pullia

## Slide 38
ESPLORARE LA MATERIA CON RADIAZIONE DI LUNGHEZZA D’ONDA SEMPRE PIU’ PICCOLA
Luce visibile:
400-700 nm (10-7 m)
1-10 m
Risoluzione 200 nm
Raggi X:
0.01-10 nm (10-11-10-8 m)
10-10 m
Particelle accelerate
<0.01 nm (<10-11m)
FOTONI
PARTICELLE IN GENERALE
=h/p

## Slide 39
LE PARTICELLE IN MOVIMENTO POSSONO EMETTERE RAGGI X?
elettrone
fotone
Una particelle carica ad una certa energia che viene fatta curvare tramite un magnete emette radiazione elettromagnetica (luce di sincrotrone).

Tale fenomeno è tanto più accentuato quanto più la particella è relativistica (>1) ovvero si muove a velocità prossime a quella della luce.
Ne consegue che solo le macchine ad elettroni (particelle leggere) emettono fotoni (eccetto LHC!).

## Slide 40
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE
Campo elettrico
Carica ferma

## Slide 41
Carica in movimento
Traiettoria rettilinea
Contrazione relativistica delle linee di forza di campo E
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE
vc

## Slide 42
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE

## Slide 43
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE

## Slide 44
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE

## Slide 45
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE

## Slide 46
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE

## Slide 47
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE

## Slide 48
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE

## Slide 49
Carica in movimento
Traiettoria generata da un dipolo
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: DIPOLO

## Slide 50
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: DIPOLO

## Slide 51
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: DIPOLO

## Slide 52
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: DIPOLO

## Slide 53
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: DIPOLO

## Slide 54
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: DIPOLO

## Slide 55
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: DIPOLO

## Slide 56
Onda piana
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: DIPOLO

## Slide 57
Carica in movimento
Traiettoria in un ondulatore
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 58
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 59
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 60
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 61
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 62
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 63
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 64
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 65
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 66
Radiazione dA PARTICELLE CARICHE ULTRARELATIVISTICHE: ONDULATORE

## Slide 67
PROPRIETA’ DELLA Radiazione di sincrotrone
La radiazione di sincrotrone viene emessa in un ampio spettro. La lunghezza d’onda critica identifica il picco dello spettro ed è funzione dell’energia degli elettroni (3).

## Slide 68
http://www.isa.au.dk/animations/animations.asp

## Slide 69
BRIGHTNESS OF A PHOTON SOURCE
Electron beam
trajectory
Source area
(Aelectron beam dimension)
Angular divergence of the radiation ()
Photon flux (PF)
f
f0
PF
f
BW=f/f0 [%]
The most important parameter for a light source is not (only) the number of emitted photons per second but their “density” called brightness.

## Slide 70
SINCROTRONI DEDICATI ALLA “PRODUZIONE” DI LUCE

## Slide 71
FISICA FONDAMENTALE: COLLISORI (COLLIDERS)
Collisione tra particelle o tra particelle e un bersaglio

## Slide 72
La capacità di “creare” nuove particelle e di “rompere” i legami nucleari aumenta con l’energia e con la quantità di particelle coinvolte nell’ interazione.
Lo sviluppo degli acceleratori per la fisica delle alte energie è stato determinato dalla necessità di ottenere energie e intensità di fasci sempre maggiori.
L’unità di misura dell’energia delle particelle è l’elettronvolt [eV] 1 eV=1.6x10-19 J
Sviluppo degli acceleratori di particelle
Courtesy M. Biagini

## Slide 73
1) La materia è vuota : ciò che non ha interagito viene perduto;
2) Il bersaglio è complesso: molte delle particelle prodotte disturbano l’esperimento;
3) Rivelatore “anisotropo”;
4) Parte dell’energia del fascio di particelle non viene “sfruttata” nell’interazione in quanto posseduta dal Centro di Massa del sistema in movimento;
sincrotrone
LINAC
bersaglio
S
L
p+/-
e-,e+,p …
p, n, etc
rivelatori
Fisica delle Particelle con Acceleratori: collisioni su targhetta fissa

## Slide 74
Anello di Accumulazione
Rivelatore
La geniale idea di Bruno Touschek (1960) fu quella di utilizzare come particelle collidenti, particelle ed antiparticelle che, nella loro annichilazione, avrebbero rilasciato tutta la loro energia per creare nuove particelle. Inoltre i prodotti delle collisioni sarebbero stati relativamente “semplici” rispetto a quelli prodotti dalla collisione contro un bersaglio complesso.
Nascita dei Moderni Collider (Collisori)

## Slide 75
COLLISIONE CONTRO BERSAGLIO FISSO
ENERGIA DISPONIBILE NELL’INTERAZIONE
RIVELATORE
ANISOTROPO
COLLISIONE FASCIO-FASCIO
RIVELATORE
ISOTROPO
ENERGIA DISPONIBILE NELL’INTERAZIONE
Per contro, la densità dei fasci relativistici che si sanno realizzare è molto bassa rispetto a quella della materia condensata di una targhetta.
Energia Disponibile nell’interazione

## Slide 76
AdA (Anello di Accumulazione) 1960-1965
AdA e costituito da un magnete a focheggiamento debole in grado di far circolare particelle (e+/e-) con una energia di 250 MeV.
Registrazione dei primi elettroni accumulati in AdA. La vita media era 21 sec, il numero medio 2.3.

## Slide 77
Dal successo di AdA si decise di costruire un anello di accumulazione dello stesso tipo ad una energia più elevata (1.5 GeV per fascio, 105 m): ADONE
ADONE ( 1967-1993 )
La costruzione della nuova macchina iniziò nel 1963 e il primo elettrone fu immagazzinato nel 1967. Un LINAC di 350 MeV fu utilizzato come iniettore. La corrente massima circolante in ADONE era di 100 mA in 3 pacchetti.
Si raggiunse la luminosità di progetto: 3x1029 cm-2s-1.
ADONE fu spento il 26 Aprile 1993.

## Slide 78
La -Factory a Frascati

## Slide 79
La -Factory a Frascati: DANE

## Slide 80
Energia | 510 MeV/beam
Lunghezza | 96 m
fRF | 368 MHz
Numero di pacchetti | 120/anello
Lunghezza dei pacchetti | 1.5-2.5 cm
IMAX | 2.5 A (anello e-)
e-
e+
Rivelatore
KLOE
Alcuni parametri di DANE

## Slide 81
Number of particles per beam (1010)
Transverse dimensions at the Interaction point (IP): up to few  (or even less)
For gaussian beams
[cm -2 sec -1 ]
y
x
IP
luminosity
The luminosity is related to:
-the amount of colliding particles
-frequency of collision
-the beams dimensions at the interaction point
Collision frequency (up to hundreds of MHz)

## Slide 82
β
IP
Number of particles per beam (1010)
Transverse dimensions at the Interaction point (IP): up to few  (or even less)
[cm -2 sec -1 ]
luminosity
Collision frequency (up to hundreds of MHz)

## Slide 83
β
IP
Number of particles per beam (1010)
Transverse dimensions at the Interaction point (IP): up to few  (or even less)
[cm -2 sec -1 ]
luminosity
Collision frequency (up to hundreds of MHz)

## Slide 84
β
IP
Number of particles per beam (1010)
Transverse dimensions at the Interaction point (IP): up to few  (or even less)
[cm -2 sec -1 ]
luminosity
Collision frequency (up to hundreds of MHz)

## Slide 85
β
IP
Number of particles per beam (1010)
Transverse dimensions at the Interaction point (IP): up to few  (or even less)
[cm -2 sec -1 ]
luminosity
Collision frequency (up to hundreds of MHz)

## Slide 86
IP
β
Number of particles per beam (1010)
Transverse dimensions at the Interaction point (IP): up to few  (or even less)
[cm -2 sec -1 ]
luminosity
Collision frequency (up to hundreds of MHz)

## Slide 87
β
IP
Number of particles per beam (1010)
Transverse dimensions at the Interaction point (IP): up to few  (or even less)
[cm -2 sec -1 ]
luminosity
Collision frequency (up to hundreds of MHz)

## Slide 88
β
IP
Number of particles per beam (1010)
Transverse dimensions at the Interaction point (IP): up to few  (or even less)
[cm -2 sec -1 ]
luminosity
Collision frequency (up to hundreds of MHz)

## Slide 89
frequency of event of  particle production
Lσ =300 events/s
~2.1010
368.000.000 Hz (120 bunches)
1 mm
10 m
Cross section 
~ 3 ·10-30 cm2
LUMINOSITY: EXAMPLE
Particle  generation @ DAФNE

## Slide 90
LEP è a tutt’oggi l’acceleratore che ha raggiunto le più alte energie per elettroni e positroni
LEP (Large Electron Positron) CERN 1988-2001
LEP1
  1300•106 CHF costo dell’acceleratore e delle relative infrastrutture
  prime collisioni E = 46 GeV energia dello Z0
LEP2
  1995 Installazione cavità superconduttrici E = 104 GeV
circonferenza 27 Km

## Slide 91
LHC (Large Hadron Collider) CERN
LHC parametri
  particelle collidenti protoni-protoni e anche ioni (Pb - Pb)
  energia 7 TeV (massima per fascio)
  numero di pacchetti 2808
  angolo d’incrocio 300 •10-6 rad
  emittanza 5 •10-10 m
  x = y 16 • 10-6 m
  circonferenza 27.8 Km
L = 1034 cm-2s-1 (raggiunta 8x1033 cm-2s-1 )
BMAX dipoli= 83800 Gauss con I= 11700 A
T = 1.9 ºK

## Slide 93: LUMINOSITA’ ED ENERGIA
Forniscono informazioni sui costituenti ultimi del nostro universo e sulle leggi che li governano (microscopio)
Ricreando densità di energia sempre più elevate, consente di risalire ai primi istanti di vita dell’Universo e di studiarne l’evoluzione (macchina del tempo)
Le collisione tra due fasci di particelle o tra un fascio di particelle e un bersaglio …
Numero di particelle per fascio
Dimensioni trasverse dei fasci nell’IP
In un collider la frequenza con cui si producono gli eventi cercati si può esprimere come il prodotto Lx (=sezione d’urto dell’evento cercato)
Densità di Energia sempre più prossime al BIG BANG
Quantità di eventi di fisica generati/statistica della misura

## Slide 94
LINEE DI RICERCA PRINCIPALI SUGLI ACCELERATORI DI PARTICELLE
Le linee di ricerca su cui maggiormente si investe nella fisica e tecnologia degli acceleratori di particelle rigurdano:
ALTI GRADIENTI ACCELERANTI
ELEVATA QUALITA’ DI FASCIO
INTENSITA’ DEI FASCI DI PARTICELLE
Macchine compatte anzichè acceleratori chilometrici come sorgenti di radiazione (es FEL, acceleratori medicali,…).
Sorgenti di luce di sincrotrone di nuova generazione (ESRF upgrade)
ALTA ENERGIA
Collider ad elevata luminosità (superKeKB,…)
Collider ad alta energia compatti per fisica fondamentale (es. linear collider)

## Slide 95
IL LIMITE DELLE MACCHINE CIRCOLARI AD ALTA ENERGIA
Macchine adroniche (p,…)
I massimi campi magnetici ottenibili con dipoli superconduttori sono dell’ordine di 15-20 T (8 T LHC)
Macchine leptoniche (elettroni)
Il limite ancor più che sul raggio di curvatura massimo è dato dalla potenza persa per emissione di luce di sincrotrone
1
2
Macchine sempre più grandi
Acceleratore lineare con elevatissimi campi acceleranti

## Slide 96
ALTI CAMPI ACCELERANTI  ALTA FREQUENZA
L’idea di base è quella di concentrare energia elettromagnetica in spazi sempre più piccoli per aumentarne la densità e, quindi, il valore del campo accelerante.
…Compatibilmente con:
-Disponibilità sorgenti elettromagnetiche
-Dissipazioni sulle strutture (potenze richieste)
-Limiti di scarica (breakdown)
STRUTTURE METALLICHE
Alta frequenza
Alte frequenze di alimentazione
Strutture ad alto gradiente possono raggiundere 100-150 MV/m di campo accelerante con numero di scariche limitato.
Sono comunque necessari km di strutture per raggiungere elevate energie (TeV)

## Slide 97
STRUTTURE DIELETTRICHE ALIMENTATE DA LASER (DLA)
Sorgenti molto intense di onde elettromagnetiche ad elevatissima frequenza sono i laser
Alle frequenze tipiche dei laser (1013-1015Hz) le strutture metalliche non sono utilizzabili (dissipazioni, etc..)
Si utilizzano strutture dielettriche di vario tipo
Gradienti fino a >1 GV/m sono stati misurati

## Slide 98
Frontiere nell’accelerazione: acceleratori a plasma
Campo elettrico <100 MV/m
Limitato da fenomeni di scarica all’interno delle strutture metalliche
Negli acceleratori al plasma, un’onda di plasma viene generata da un impulso laser (o da un pacchetto di elettroni) che attraversa il plasma stesso. Nell’onda di plasma si possomo raggiungere campi superiori ai 100 GV/m
Impulso laser o pacchetto di elettroni che genera l’onda di plasma
plasma
Onda di plasma
km
m

## Slide 99
Courtesy R. Pompili

## Slide 101
Courtesy R. Pompili

## Slide 102
SPARC_LAB @LNF
(Sources for Plasma Accelerators and Radiation Compton with Lasers And Beams)
Anche ai LNF abbiamo un acceleratore dedicato ad esperimenti di: FEL, accelerazione al plasma,
Generazione di radiazione THz e radiazione Compton.

## Slide 103
EuPRAXIA@SPARC_LAB

## Slide 104
PROPOSTE DI FUTURI COLLIDER AL CERN DOPO LHC

## Slide 105
CONCLUSIONI
Gli acceleratori di particelle sono strumenti utilizzati per una straordinaria varietà di applicazioni che vanno dalla fisica delle alte energie e della materia alla diagnostica e terapia in ambito medico, dall'industria ai sistemi di sicurezza.
In quali direzioni si sta andando per rendere le macchine acceleratrici sempre più compatte ed efficienti?
Quali sono i limiti e le sfide nell'ambito della fisica e tecnologia degli acceleratori di particelle?
Quali i possibili scenari futuri?
GLI ACCELERATORI DI PARTICELLE RIMANGONO UNO DEGLI STRUMENTI PIU’ POTENTI NELL’AMBITO DELLA RICERCA IN FISICA DELLA MATERIA E DELLE PARTICELLE CON FONDAMENTALI APPLICAZIONI IN AMBITO MEDICO E INDUSTRIALE.
LA PROSPETTIVA DEL LORO UTILIZZO IN AMBITO ENERGETICO (ADS) VA ASSOLUTAMENTE ESPLORATA E VALUTATA CON UN IMPEGNO A LIVELLO INTERNAZIONALE
UNA SALTO NELLA TECNOLOGIA E’ ORMAI NECESSARIO
NUOVE IDEE E IMPORTANTI RISULTATI HANNO APERTO NUOVE E PROMETTENTI STRADE
L’ R&D NELLA FISICA E TECNOLOGIA DEGLI ACCELERATORI DI PARTICELLE RIMANE UNO DEI SETTORI PIU’ ENTUSIASMANTI DELLA RICERCA IN FISICA APPLICATA IN CUI FANTASIA E CREATIVITA’ SONO GLI INGREDIENTI FONDAMENTALI

## Slide 107
Ringrazio…
M. E. Biagini, M. Boscolo, A. Cianchi, M. Ferrario, A. Gallo, S. Guiducci, C. Milardi, A. Mostacci e tutti gli autori da cui ho preso immagini e trasparenze.
UN SENTITO GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!!!!

## Slide 108
Scuole acceleratori
CERN Accelerator School:
http://cas.web.cern.ch/cas/
http://cdsweb.cern.ch/record/235242?ln=it
JUAS
https://espace.cern.ch/juas/SitePages/Home.aspx
USPAS
http://uspas.fnal.gov/
M. Sands, The Physics of Electron Storage Rings: An Introduction, SLAC- 121 UC-28 (ACC)
http://www.slac.stanford.edu/pubs/slacreports/slac-r-121.html
Helmut Wiedemann, Particle Accelerator Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2007
Animazione LINAC SLAC
http://lcls.slac.stanford.edu/AnimationViewLCLS.aspx
Alcuni link Bibliografici

## Slide 109
Energia: ordini di grandezza
L’ eV rappresenta un’energia molto piccola
1 eV = 1V • 1.602•10-19 C = 1.602•10-19 J
Un proiettile di piombo da 200 g lanciato a 300 m/s ha un’energia di 9000 J
Ma ogni singolo protone o neutrone del proiettile ha una energia cinetica piccolissima 9000/NA710-23J0.0005eV!
In un acceleratore come LHC si raggiungono energie per ogni protone di 7 TeV (7x1012 eV)!
La densità di energia disponibile per le reazioni nucleari o sub-nucleari è enorme!